Общество с ограниченной ответственностью

Научно-производственное предприятие

«ЭЛЕКОР»

Россия, 650002, г. Кемерово, ул. Институтская, 3, корп.2

Телефон/факс: (384-2) 65-76-62  e-mail: nppelekor@yandex.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Для заказа Ячейки карьерной унифицированной внутриэкскаваторной ЯКУ-1-КРУ(ВЭ)

|  | Стандартная комплектация |
| --- | --- |
| Обозначение, тип исполнения | ЯКУ-1-КРУ(ВЭ) |
| Схема главных соединений графически |  |
| Номинальное напряжение, кВ | 6 |
| Тип выключателя по линии привода | BB/TEL-10-20/1000 |
| Тип защита по линии ТСН (предохранители, вакуумный выключатель) |  |
| Разъединители | РВЗ-10-630 (2 шт.) |
| Трансформатор собственных нужд | НОЛ 11.6.05 2 |
| Трансформаторы тока | Датчик тока 600/5 |
| Защита токовой отсечки Защита от перегрузки (затянувшийся пуск, выпадение из синхронизма, неполнофазный режим) Защита минимального напряжения | МКЗП Микро 2.0 или Блок Универсальной токовой защиты (ООО НПП «ЭЛЕКОР») |
| Защита от короткого замыкания в цепи TCH | Предохранители ПКТ 31,5 А |
| Ограничители перенапряжения | ОПН-КР-6/6,9 УХЛ2 |
| Дополнительные требования |
| Счетчик электрической энергии (Меркурий 230 АМ, другой, указать тип) |  |
| Приборы контроля тока и напряжения |  |
| Установка блока микропроцессорной защиты (МКЗП Микро 2.0., БЗП-01) |  |
| Количество заказываемых ячеек |  |

Продукция имеет заключение экспертизы промышленной безопасности, соответствует требованиям нормативной документации, имеет полный набор электрических и механических защит и блокировок, в соответствие с РД 05-334-99, разработана специально для применения на разрезах.

Дополнительные требования указываются на отдельном листе и согласовываются с заводом изготовителем.

Согласовано _______________________